# ООО «Плазмамаш»

#### Машина переносная для устройств термической резки металла.

модели «Грань»

(шаговый двигатель)

ТУ 3645-001-96603364-07

Руководство по эксплуатации

Москва 2010 г.

Данные для идентификации изделия

| Тип и обозначение | Машина переносная прямолинейного раскроя металла модели "Грань" |
| --- | --- |
| Заводской номер | № | Год выпуска |  |
| Аппарат воздушно-плазменной резки металлов марки ПУРМ |  |
| Наименование и адрес изготовителя | ООО «Плазмамаш» 119991, г. Москва, ГСП-1, 5-ый Донской проезд, д.15, корп.3, ОАО "ЭНИМС" |
| Телефон | (495) 661-35-80 |
| Факс http://www.plazmamash.ru | (495) 955-55-72 |
| Наименование и адрес поставщика |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| e-mail |  |
| Комплект поставки |  |
| Номер договора на поставку |  |

ВНИМАНИЕ ! Руководство должно быть обязательно прочитано перед пуском машины в работу операторами, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортировку машины, ее установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии. Внимательно прочтите указания и правила обеспечения безопасности, приведенные в данном руководстве. Запрещается приступать к работе до тех пор, пока полностью не прочтете и изучите материал, содержащийся в данном руководстве и другой поставляемой документации. Использование всех рекомендованных в Руководстве мер по обеспечению безопасности обязательно.

Наряду с мерами, указанными в Руководстве, следует соблюдать закон об охране труда и правила по предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды, в соответствии с законодательством, действующим в стране-потребителе. Безопасность должна быть поставлена на первое место при использовании машины.

Руководство не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного Руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними. Это лишь означает, что машина усовершенствована для более полного удовлетворения Ваших требований.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	6

2 Общие сведения	7

2.1 Назначение машины переносной прямолинейного раскроя металла модели "Грань" (предусмотренное использование)	7

2.2 Эксплуатационные условия окружающей среды	7

2.3 Квалификация персонала	7

2.4 Условия подключения	8

2.5 Соответствие стандартам	9

2.6 Гарантии и ответственность изготовителя	10

2.7 Общий вид и состав машины	11

3 Основные технические данные и характеристики	12

3.1 Технические характеристики машины	12

4 Общие указания и меры по обеспечению безопасности	14

4.1 Соблюдение указаний по обеспечению безопасности	14

4.2 Знаки предупреждения об опасности	14

4.3 Защитные и предохранительные устройства	15

4.4 Требования к обслуживающему персоналу	16

4.5 Проведение конструктивных изменений в машине	23

4.6 Уровень шума машины	23

4.7 Остаточные риски	24

5 Устройство машины и описание ее составных частей	25

5.1 Общие сведения	25

5.2 Аппарат воздушно-плазменной резки металлов 	25

5.3 Система газопитания	25

5.4 Система питания плазменной резки	25

5.5 Система вентиляции	25

6 Электрооборудование	26

7 Комплектность, маркировка, упаковка, хранение, распаковка, транспортировка, установка и первоначальный пуск	31

7.1 Комплектность	31

7.2 Маркировка	31

7.3 Упаковка	31

7.4 Приемка машины	32

7.5 Хранение	32

7.6 Распаковка	32

7.7 Транспортировка	32

7.8 Место установки машины	34

7.9 Сборка, установка и подготовка машины к работе	34

8 Порядок работы машины	38

8.1 Порядок работы	38

8.2. Подготовка к резке.	39

8.3 Производство резки	41

8.4 Прекращение работы	41

8.5 Аварийное отключение	41

9 Возможные неисправности и методы их устранения	42

10 Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	43

11 Рекомендации по удалению отходов и защите окружающей среды.	45

11.1 Удаление отходов	45

11.2 Защита от вредных веществ в воздухе рабочей зоны	45

12 Свидетельство о выходном контроле электрооборудования	46

13. Свидетельство о приемке	47

14. Свидетельство о консервации	48

15. Свидетельство об упаковке	49

16. Гарантийный талон	50

Приложение: Схема электрическая принципиальная	27

Схема электрических соединений.............................................................................................................28

# 1 Введение

Данное "Руководство по эксплуатации" (далее – Руководство) машины переносной прямолинейного раскроя металла модели "Грань" (далее – машина) должно рассматриваться как неотъемлемая часть изделия, в совокупности с другими входящими в комплект поставки документами, должно быть доступно для персонала операторов, ремонтников-электриков и ремонтников-механиков и, должно храниться для использования в будущем до тех пор, пока машина не будет окончательно выведена из эксплуатации.

Прочтение Руководства облегчит знакомство с машиной, даст возможность полного использования ее возможностей в соответствии с ее назначением.

Руководство предназначено для квалифицированного персонала и не содержит информации общего характера, такой как стандартные промышленные методы работы или процедуры, относящиеся к общим операциям по техническому обслуживанию.

В настоящем Руководстве применяется знак о необходимости внимания, имеющий следующий смысл:

| ( | Знак стоит в местах, где надо быть особенно внимательным, точно следовать рекомендациям, предписаниям и указаниям, чтобы избежать нарушений технологического процесса и поломки машины. |
| --- | --- |

Цель настоящего Руководства заключается в предоставлении всей информации, необходимой для транспортирования, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и текущего обслуживания машины.

Руководство содержит важные указания по безопасной, целесообразной и рентабельной эксплуатации машины. Для тех органов машины, для которых это необходимо, в Руководство включены инструкции по техобслуживанию, выполнению замены, регулировки и т.д. Соблюдение этих инструкций поможет избежать опасности, сократить время простоя и расходы на ремонт, повысить надежность и продлить срок службы машины.

| ( | Только каждодневное добросовестное соблюдение указаний по обеспечению безопасности, обслуживания машины и ухода за ней может обеспечить длительную успешную эксплуатацию машины! |
| --- | --- |

В случае появления вопросов, которые Вы не можете решить сами, консультируйтесь со специалистами Сервисной службы ООО "Плазмамаш", тел. (495) 66-35-80, 955-55-72.

| ( | В любом запросе на выполнение работ силами наших специалистов должно содержаться указание модели машины, заводского номера и номера договора на поставку. |
| --- | --- |

# 2 Общие сведения

## 2.1 Назначение машины переносной прямолинейного раскроя металла модели "Грань" (предусмотренное использование)

Машина предназначена для автоматизированной прямолинейной газо-кислородной или плазменной резки листового металлопроката с помощью направляющей (их) в условиях индивидуального или мелкосерийного производства.

| ( | Использование машины не по назначению, указанному в данном Руководстве, является недопустимым. ООО "Плазмамаш" не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением рекомендаций и указаний, изложенных в Руководстве. |
| --- | --- |

Машина выпускается в нескольких вариантах исполнения в зависимости от комплектации основными составляющими элементами: с аппаратами для полуавтоматической воздушно-плазменной резки металлов или без них.

## 2.2 Эксплуатационные условия окружающей среды

2.2.1 Рабочие условия.

Машина эксплуатируется в условиях умеренного климата: ижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха должно быть не ниже +5ºС, верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не выше +40ºС, относительная влажность должна быть не более 80% при +25ºС (климатическое исполнение -УХЛ-4 по ГОСТ 15150). Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. Машина не должна подвергаться воздействию местного нагрева и сильных температурных перепадов. Машина должна эксплуатироваться в местах, исключающих атмосферные воздействия (дождь, град, снег, туман и т.п.) и только внутри закрытых промышленных помещений.

Машина не рассчитана на эксплуатацию во взрывоопасной или частично взрывоопасной атмосфере: в связи с этим пользователю запрещено использовать ее в указанных условиях.

| ( | Завод-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие вследствие несоблюдения требований по климатическим условиям эксплуатации машины. |
| --- | --- |

2.2.2 Освещение

Помещение, в котором установлена машина, должно быть достаточно освещено, чтобы можно было легко найти кнопки, элементы управления и устройства аварийного останова (не менее 300 лк по ИСО 8995-2002).

## 2.3 Квалификация персонала

Настоящее Руководство предназначено для всех операторов и персонала по техническому обслуживанию, работающих с машиной.

Руководство не всегда может заменить специальное обучение, которое должны пройти операторы и технический обслуживающий персонал, которое позволит им свободно обращаться с машиной, или навыки, которые они могут получить при работе под руководством опытного персонала.

| ( | К установке, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту допускается персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший обучение работы на машине. Необходимо иметь документальное подтверждение квалификации персонала. Владелец или его уполномоченный представитель несет ответственность за обучение неопытного персонала и необходимую подготовку квалифицированного персонала правилам безопасной эксплуатации и обслуживания машины. Обучающийся персонал должен работать на машине только под наблюдением опытного лица, уполномоченного на проведение обучения. |
| --- | --- |

| ( | Инструктаж по обслуживанию машины проводит персонал предприятия ООО "Плазмамаш", адрес и телефоны, которого приведены выше. |
| --- | --- |

Предприятию, использующему данную машину, рекомендуется вводить, при необходимости, внутрипроизводственные инструкции с учетом профессиональной квалификации своего персонала и во всех случаях документально подтверждать ознакомление с Руководством и осуществление инструктажа или обучения.

| Оператор | Подготовленный персонал/ специалист Инструктаж на рабочем месте Возможное обучение операторов персоналом ООО "Плазмамаш" |
| --- | --- |

| Наладчик-механик | Специалист Инструктаж на рабочем месте Возможное обучение операторов персоналом ООО «Плазмамаш " |
| --- | --- |

| Наладчик-электрик | Специалист Инструктаж на рабочем месте Возможное обучение операторов персоналом ООО "Плазмамаш" |
| --- | --- |

Руководство предприятия, эксплуатирующего машину, должно периодически проверять квалификацию персонала и безопасность его работы.

## 2.4 Условия подключения

Машина подключается к однофазной сети переменного тока, напряжением 220 В ±10%, и частотой 50 ± 1 Гц.

## 2.5 Соответствие стандартам

Машина, как в целом, так и в отдельных элементах, из которых она состоит, была сконструирована в соответствии с российскими стандартами, а также с учётом Европейских и других национальных стандартов, действующим согласно Директиве по промышленному оборудованию, выпущенной Европейской комиссией (директива 98/37/EC). Учитывались требования следующих основных гармонизированных стандартов:

- Объединенная Директива ЕС по машиностроению (98/37/EG).

- Директива о низком напряжении (73/23/EWG).

- Директива ЕС об электромагнитной совместимости (89/336/EWG).

- EN ISO 12100-1 Безопасность машин. Основные понятия, общие положения по оформлению. Часть 1: Основная терминология, методология.

- EN ISO 12100-2 Безопасность машин. Основные понятия, общие положения по оформлению. Часть 2: Технические требования.

- ЕN 954-1 Безопасность машин. Элементы системы управления, имеющие отношение к безопасности.

- ЕN 983 Требования безопасности к пневматическим и гидравлическим агрегатам и узлам. Пневматика.

- EN 1050 Безопасность машин. Принципы оценки риска.

- EN 60204-1-99 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1: Общие требования.

- ГОСТ 12.2.007.8-75. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.009-99. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.029-88. Приспособления станочные. Требования безопасности.

- ГОСТ Р 51333-99 (EN 292-1-91, EN 292-2-91). Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Термины, технологические решения и технические условия.

- ГОСТ Р 51334-99 (ЕN 294-92) Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону.

- ГОСТ Р 51335-99 (ЕN 349-93) Безопасность машин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела.

- ГОСТ Р 51336-99 (ЕN 418-92) Безопасность машин. Установка аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования.

- ГОСТ Р 51337-99 (ЕN 563-94) Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей.

- ГОСТ Р 51342-99 (ЕN 953-97) Безопасность машин. Съемные защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых съемных защитных устройств.

- ГОСТ Р 51343-99 (ЕN 1037-95) Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска.

- ГОСТ Р 51345-99 (ЕN 1088-95) Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные защитными устройствами – Принципы конструирования и выбора.

- ГОСТ ИСО 8995-2002 Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений.

## Гарантии и ответственность изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям указанных выше стандартов, директив и норм при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации машины, изложенным в данном Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации, в течение которого завод-изготовитель обязуется производить ремонт и замену машины (включая комплектующие изделия), вышедшей из строя по его вине, составляет 12 месяцев с даты окончания пуско-наладочных работ на заводе заказчика, но не более 14 месяцев со дня отгрузки.

Срок службы машины до первого капитального ремонта – 5 лет.

Вместе с настоящим Руководством поставляется «Перечень запасных частей», которым следует руководствоваться для заказа запасных частей в письменной форме на завод-изготовитель.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец.

| ( | Изготовитель не несет ответственности за нанесение травм людям или материальный ущерб, если они являются следствием: - несоблюдения правил хранения машины, изложенных в Руководстве; - непредусмотренного использования машины; - в случае проведения пуско-наладочных работ силами заказчика; - неправильного обращения с машиной при техобслуживании и эксплуатации; - несоблюдения изложенных в Руководстве указаний на любом из этапов обращения с машиной; - неправильно установленных, неработоспособных или дефектных предохранителях и защитных устройствах, а также при их снятии или игнорировании; - изменения параметров или конструкции машины, не согласованных с изготовителем, замене (ремонте) деталей, не указанных в спецификации запасных частей, произведенных не на предприятии-изготовителе; - технического обслуживания машины персоналом, не прошедшим обучения и не аттестованным; - повышенного износа вследствие недостаточного ухода; - неправильного выполнения ремонта. |
| --- | --- |

При вызове наладчиков необходимо сообщать наименование предприятия, почтовый адрес, расчетный счет, телефон для связи, заводской номер машины.

Перед вызовом наладчиков машину необходимо подключить к цеховой электросети и сети газопитания.

В случае запуска машины у заказчика сторонней организацией, не имеющей договора с заводом-изготовителем на проведение пуско-наладочных работ и не имеющей допуска на обслуживание данного типа машин, заказчик снимается с гарантийного обслуживания, все расходы по восстановлению машины в гарантийный период относятся на виновную сторону (завод-заказчик).

## 2.7 Общий вид и состав машины

Общий вид машины приведен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Общий вид машины

Состав основных элементов машины приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Номер позиции на рис. 2.1 | Наименование | Номер позиции на рис. 2.1 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая | 11 | Угольники |
| 2 | Каретка | 12 | Ролики |
| 3 | Редуктор | 13 | Планка |
| 4 | Электродвигатель | 14 | Стойки (подпружиненные) |
| 5 | Выходной вал | 15 | Кронштейны |
| 6, 7 | Ведущие колеса каретки | 16 | Трубчатая направляющая (1на или 2е). |
| 8 | Ось | 17 | Зажимные устройства |
| 9, 10 | Ведомые колеса |  |  |

# 3 Основные технические данные и характеристики

## 3.1 Технические характеристики машины

# Технические характеристики и основные параметры машины приведены в таблице 3.1.

# Таблица 3.1

| №№ п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Механическая часть |
| 1.1 | Ширина нарезаемых полос без переустановки машины двумя резаками, мм | 30..540 |
| 1.2 | Длина направляющей, мм: - стандартное исполнение - специальное исполнение | 2400 до 13200 |
| 1.3 | Рабочий ход машины, мм: - стандартное исполнение - специальное исполнение | 2000 до 12800 |
| 1.4 | Точность и шероховатость поверхности реза по ГОСТ 14792-80 - для плазменного резака* - для газокислородного резака* | 2-3 класс* 1-3 класс* |
| 1.5 | Количество резаков, шт. | 1 плазменный или 2 газо-кислородных |
| 1.6 | Скорость перемещения резака относительно заготовки, мм/мин | 15…2400 |
| 1.7 | Точность воспроизведения прямой, мм | ±0,35 |
| 1.8 | Разрезаемые материалы при использовании плазменной технологии | Углеродистые, легированные и специальные стали (в т.ч. нержавеющие), цветные металлы |
| 1.9 | Толщина разрезаемого листа, мм - сталь (плазменная технология)* - сталь (газокислородная технология) | 1..70* 5..300* |
| 1.10 | Продолжительность включения, ПВ, %, по ГОСТ 183-74 | S1 (100%) |
| 1.11 | Электропитание ходовой части | Однофазное ~220В, 50Гц |
| 1.12 | Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| 1.13 | Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| 1.14 | Размещение пульта управления | Переносной, вне корпуса машины |
| 1.15 | Степень защиты от попадания пыли и воды по ГОСТ 2479 | IP-54 |
| 1.16 | Масса каретки машины, кг | 16 |
| 1.17 | Масса направляющей (стандартное исполнение), кг | 25 |
| 1.18 | Масса шкафа управления, кг | 9 |
| 1.19 | Масса машины (стандартное исполнение) в комплекте с электрошкафом, пультом управления и направляющей (без источников питания резаков), кг | 50 |
| 1.20 1.21 | Габаритные размеры машины: - ходовой части - шкафа управления - направляющей Габаритные размеры в упакованном виде (2 места) | 750х320х270 400х300х220 2400х170х60 620х560х400 2550х150х100 |
| 1.22 | Максимальный расход, не более, м3/час - кислорода при давлении 1,1Мпа -горючего газа при давлении 0,12 Мпа Природного газа Пропан-бутана Ацетилен | 20,0 2,0 0,8 1,2 |
| 1.23 | Давление газов перед машиной, не более . Мпа - кислорода - горючего газа | 1,1 От 0,015 до 0,12 |

* - в зависимости от аппарата плазменной резки или марки газового резака.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 Устройство газовой или плазменной резки |
|  | См. Паспорт на газовый резак или аппарат плазменной резки |  |

# 4 Общие указания и меры по обеспечению безопасности

## 4.1 Соблюдение указаний по обеспечению безопасности

Безопасность труда на машине обеспечивается ее изготовлением в соответствии с требованиями EN ISO 12100-1, 2 и EN 60204-1. Требования безопасности при эксплуатации машины устанавливаются настоящим разделом, паспортом на аппарат для полуавтоматической воздушно-плазменной резки (если он входит в комплект) и соответствующими разделами Руководства.

Персонал, назначенный для эксплуатации и обслуживания машины, должен быть обучен работодателем в отношении рисков несчастных случаев, и общим правилам техники безопасности в соответствии с директивами ЕС и/или согласно законодательным актам той страны, где эксплуатируется машина.

В Руководстве даны основные указания по обеспечению безопасности при обращении с машиной, включая транспортировку, хранение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, техобслуживание.

Операторы, работающие на машине, должны детально изучить данное Руководство, а также таблички по безопасности, прикрепленные на машине и соблюдать все приведенные указания по обеспечению безопасности. Персонал, участвующий в транспортировке, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании, должен быть ознакомлен с соответствующими разделами Руководства.

## 4.2 Знаки предупреждения об опасности

В настоящем Руководстве и на предупредительных табличках на самом оборудовании применяются следующие знаки предупреждения об опасности.

|  | Знак означает непосредственную механическую опасность или возможность механической опасности, угрожающей жизни и здоровью людей. |
| --- | --- |

|  | Знак означает непосредственную электрическую опасность или возможность электрической опасности, угрожающей жизни и здоровью людей. |
| --- | --- |

Сигнальное слово DANGER (ОПАСНОСТЬ) или WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) используется с символом опасности. DANGER означает самые серьезные опасности.

Таблички DANGER и WARNING расположены на вашей машине около опасных мест.

Невнимание к этим знакам и несоблюдение мер по обеспечению безопасности может иметь тяжелые последствия для здоровья и причинить материальный ущерб!!!

## 4.3 Защитные и предохранительные устройства

4.3.1 Подключение электрооборудования

При подключении машины к питающей сети необходимо установить на вводе автоматический выключатель двухфазный с характеристиками Uн=220 В, Iн=10 А, Imax= 7Iн.

4.3.2 Блокировки

Ограничение перемещений каретки по направляющим осуществляется упорами, установленными на угольниках 11 (рис. 2.1).

4.3.3 Защита от повторного самовключения

Нулевая защита всех электрических цепей машины, осуществляется контактами электромагнитного реле КV (рис. 6.1), что исключает возможность самозапуска машины после потери питания и повторного его появления.

4.3.4 Кнопка «Аварийный стоп»

Для немедленного останова машины в аварийных ситуациях используется красная кнопка увеличенного размера с грибовидным толкателем «Аварийный стоп» (SB1). Эта кнопка установлена на переносном пульте управления. При нажатии на эту кнопку происходит останов движений и горелки. Аварийная кнопка имеет только принудительный возврат контактов в исходное положение. «Аварийный стоп» с остановом движений в соответствии с категорией 2 EN 60204-1 осуществляется реле КV.

4.3.5 Степень защиты электрооборудования

Электрическая аппаратура размещена в оболочке электрошкафа машины. Корпус переносного пульта управления и электрошкаф имеют степень защиты IP54 по EN 60529.

4.3.6 Защитное заземление

Заземлите направляющую машины в соответствии с соответствующими национальными или местными правилами по электричеству.

|  | • Не забудьте подключить РЕ (см рис 6.2) провод к узлу заземления монтажной панели. • Машина требует подключения питающего кабеля к сети 1 PEN~220 В, 50 Гц, не забудьте подключить заземляющий провод соответствующим образом к узлу цехового контура защитного заземления. |
| --- | --- |

| ( | Проверьте надежность соединения рабочих проводников черного цвета к направляющей машины на узлах со знаком . |
| --- | --- |

4.3.7 Система вентиляции

При работе в помещении должна применяться общеобменная вентиляция, рассчитанная на подачу воздуха 2500-3000 м3/час воздуха на 1 м3 сжигаемого газа (СНиПП-17-71), а постоянное рабочее место должно быть оборудовано местной вытяжной вентиляцией с удалением воздуха в количестве 1700÷2500 м3/час на 1 м3 площади.

## 4.4 Требования к обслуживающему персоналу

4.4.1 Общие требования к обслуживающему персоналу

Персонал, допущенный к работе на машине, а также к работам по наладке, эксплуатации и ремонту, обязан:

– получить инструктаж по технике безопасности в соответствии с заводскими инструкциями, разработанными на основании руководства по эксплуатации, типовых инструкций по охране труда;

– ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта машины и указаниями по безопасности труда, которые содержатся в настоящем Руководстве, эксплуатационной документации, прилагаемой к устройствам и комплектующим изделиям, входящим в состав машины;

– ознакомиться с конструктивными и технологическими особенностями машины и пройти специальный инструктаж по работе на данной модели.

| ( | Обязанности при обслуживании машины должны быть четко определены и строго соблюдаться, чтобы в части обеспечения безопасности компетенция каждого работника была четко определена. Это означает также, что работа на машине в особых режимах (например, при наладке) может осуществляться только специально подготовленным персоналом! |
| --- | --- |

К обслуживанию электрооборудования машины допускается только специально обученный персонал, знакомый с электрооборудованием машины, прошедший инструктаж по технике безопасности.

|  | Нахождение посторонних лиц в рабочей зоне машины не допускается. Перед включением напряжения, после монтажа или ремонта электрооборудования или после длительного перерыва в работе необходимо убедиться в исправности заземления. Дверца электрошкафа должна быть заперта. Коробки выводов электрических машин, соединительные коробки, пульты и др. должны быть закрыты крышками. Несоблюдение указанных требований может привести к электрической опасности или ее возможности ! |
| --- | --- |

Принципиально недопустимы демонтаж и отключение любых устройств, обеспечивающих безопасность.

|  | Работа с отключенными устройствами, обеспечивающими безопасность, приводит к появлению всех видов механических и электрических опасностей. |
| --- | --- |

Пользователь обязан всегда содержать машину в безупречном состоянии. Содержите рабочее место в чистоте.

|  | При наличии грязи и посторонних предметов, при отсутствии порядка в расположении на рабочем месте инструмента, заготовок, обработанных деталей и т.п. имеется опасность поскользнуться, опасность удара от падения тяжелых предметов на нижние конечности, опасность ранения от острых предметов. |
| --- | --- |

Оператор обязан ежедневно проверять машину на отсутствие внешних повреждений и неисправностей. О неисправностях, шумах и видимых недостатках обслуживающий персонал обязан немедленно сообщать начальнику и записывать их в рабочий журнал. При опасности машину следует немедленно выключить.

Необходимо соответствующим образом запретить доступ персонала, не занятого непосредственно работой с машиной, в рабочую зону, установив предупреждающие и запрещающие знаки.

|  | Во время операций технического обслуживания, особенно при работе с открытыми крышками или отключёнными защитными устройствами (это разрешено только соответственно обученному персоналу), необходимо соблюдать крайнюю осторожность и предотвратить нахождение в рабочей зоне любых лиц, не участвующих непосредственно в работе. |
| --- | --- |

4.4.2 Использование индивидуальных средств защиты

При обращении с машиной обслуживающий персонал, при необходимости, должен использовать индивидуальные средства защиты.

Используйте защиту глаз (защитные стекла или очки с боковыми экранами, или шлем для сварки) с соответствующим затемнением стекол для защиты глаз от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей дуги, а также брызг расплавленного металла.

|  | Плазменная дуга излучает интенсивные видимые и невидимые (ультрафиолетовые и инфракрасные) лучи, которые могут вызвать ожог глаз. При работе плазменной горелки летят искры и брызги расплавленного металла, которые могут вызвать ожог глаз. |
| --- | --- |

Обеспечьте вентиляцию места резки, или используйте разрешенный к использованию респиратор с подачей воздуха.

|  | При резке могут выделяться ядовитые пары и газы, которые уменьшают количество кислорода, и приводят к ранению или смерти. |
| --- | --- |

Используйте защитную одежду от ожогов, вызываемых ультрафиолетовыми лучами, искрами и горячим металлом:

- прочные плотные рукавицы или перчатки;

- прочные ботинки с подошвами, защищающими ноги оператора от порезов (при наличии металлической стружки с острыми краями), искр и ушибов (защита от падающих предметов);

- головной убор;

- облегающие брюки для предотвращения попадания искр и шлака;

- удалите из ваших карманов перед резкой любые горючие предметы, типа бутановых зажигалок или спичек.

При работе на машине носите облегающую спецодежду, рукава подворачивайте только внутрь – свободная одежда, галстук, нашейные украшения, наручные часы, кольца и т.п. представляют собой опасность.

|  | При попадании свободных краев одежды на движущиеся элементы машины имеется опасность затягивания одежды и конечностей оператора на движущиеся элементы машины. |
| --- | --- |

Если необходимо используйте соответствующую защиту ушей при использовании машины (защитные наушники, беруши). Предупредите других, находящихся поблизости, о шумовой опасности.

|  | Длительный шум от резки может повредить слух. |
| --- | --- |

4.4.3 Меры безопасности при транспортировке и установке машины

В связи с многообразием подлежащих учету факторов мы настоятельно рекомендуем приглашать для участия в запуске машины представителя Сервисной службы компании поставщика. Это желательно не только в связи с условиями гарантии, но также в целях:

– проверки машины (повреждения при перевозке);

– инструктажа персонала заказчика;

– дополнительных рекомендаций в части эксплуатации машины, ухода и поддержания в хорошем состоянии.

|  | При транспортировке нахождение людей в опасной зоне недопустимо! |
| --- | --- |

Подключение машины к электросети должен производить специально подготовленный персонал, имеющий допуск по работе с электрооборудованием до 1000 В.

После подключения к электросети все электрооборудование должно быть проверено на безупречную работу. Необходимо обеспечить правильное заземление машины и правильную изоляцию всех выходов.

|  | Все металлические части машины (направляющие, стойка, пульт управления и т.д.), которые могут оказаться под напряжением выше 25В должны быть заземлены. Не выполнение данного требования может привести к появлению всех электрических опасностей. |
| --- | --- |

|  | На подключенной к питающей сети машине верхние контакты вводного выключателя и клеммы вводного клеммника постоянно находятся под напряжением. Случайное прикосновение к ним опасно для жизни. |
| --- | --- |

Рабочая зона (и особенно зоны, в которых находятся устройства управления и кнопки аварийного останова) никогда не должны загромождаться материалами или чем-либо другим, что могло бы помешать свободному перемещению оператора. В случае аварийной ситуации, назначенный персонал должен иметь беспрепятственный доступ к машине.

4.4.4 Меры безопасности при работе машины.

Используйте машину исключительно по ее назначению, иначе возможна поломка машины и/или инструмента.

|  | При поломке машины и/или инструмента возможно появление механических и электрических опасностей. |
| --- | --- |

Категорически запрещается деблокировать или отключать блокировки, предусмотренные электросхемой машины.

|  | При деблокировании или отключении блокировок, предусмотренных электросхемой машины, возможно появление всех видов механических и электрических опасностей. |
| --- | --- |

Категорически запрещается снимать какие-либо защитные ограждения, предусмотренные конструкцией машины.

|  | При изменении положения и функций устройств защиты возможно появление всех видов механических опасностей. |
| --- | --- |

Соблюдайте рекомендованные в описании и технологиях режимы работы машины.

|  | При несоблюдении рекомендованных в описании и технологиях режимов работы машины увеличивается опасность возможных поломок машины и/или инструмента. |
| --- | --- |

Запрещается включать перемещение подвижных узлов машины (траверса и каретка), если в рабочей зоне механизмов находится обслуживающий персонал.

|  | При попадании в рабочую зону обслуживающего персонала во время перемещения подвижных узлов машины возможно появление всех видов механических опасностей. |
| --- | --- |

Не работайте на машине, если снята крышка, закрывающая монтажную панель электрооборудования.

|  | При работе на машине с открытой монтажной панелью возможно появление всех электрических опасностей. |
| --- | --- |

Не используйте машину во влажной окружающей среде, поскольку влажность может привести к коротким замыканиям в электрической системе (климатические условия эксплуатации см. п. 2.2).

|  | При использовании машины во влажной окружающей среде на поверхностях машины, которые обычно не имеют контакта с токоведущими частями и с которыми контактирует оператор, может появиться опасное высокое электрическое напряжение. |
| --- | --- |

При работе машины образуется электрическая цепь между горелкой и заготовкой. Заготовка и любой предмет, соприкасающийся с заготовкой, являются частью электрической цепи.

|  | Никогда не касайтесь корпуса горелки или заготовки при работе машины. Касание открытых электрических частей может привести к сильному ожогу или появлению всех электрических опасностей. |
| --- | --- |

Машина использует высокое напряжение в процессе резки (напряжения постоянного тока от 200 до 400 В). Соблюдайте следующие предосторожности при работе этой машины:

– Надевайте изолированные перчатки и ботинки, и сохраняйте ваше тело и одежду сухими

– Не стойте, не сидите, не лежите и не трогайте какие-либо влажные поверхности при использовании машины.

– Изолируйте себя от заготовки и земли, используя сухие изолирующие коврики или покрытия достаточно большого размера, чтобы предотвратить любой физический контакт с заготовкой или землей. Если Вам нужно работать во влажной среде, помните о предостережении.

– Часто осматривайте питающий кабель на предмет повреждения или растрескивания оболочки. Незамедлительно замените поврежденный кабель питания. Оголенный провод может убить.

– Осмотрите и замените любые изношенные или поврежденные детали горелки

– Не поднимайте заготовку, включая отходы, во время работы машины.

– Перед проверкой, очисткой или заменой частей горелки отключите электропитание.

– Перед снятием каких-либо питающих напряжений и крышек машины отключите основное электропитание.

– Никогда не используйте машину, если крышки электропитания не на месте. Открытые подключения электропитания представляют серьезную опасность поражения электрическим током.

Обеспечьте достаточную освещенность рабочего места (не менее 300 лк).

|  | Запрещается работа при низкой освещенности рабочего места машины, поскольку повышается опасность ошибки оператора, поломки машины и/или инструмента с появлением механических и электрических опасностей. |
| --- | --- |

Перед осуществлением резки убедитесь в безопасности рабочего места. Держите поблизости огнетушитель. Удалите все огнеопасные предметы, находящиеся ближе 10 м от места резки. Охладите горячий металл или дайте ему охладиться перед обработкой или его касанием горючих материалов. Провентилируйте потенциально взрывоопасные воздушные пространства перед резкой. При резке с кислородом в качестве плазменного газа, требуется система вытяжной вентиляции.

|  | Если обрабатываются материалы, способные к возгоранию, то существует опасность возникновения пожара. |
| --- | --- |

|  | Не используйте машину, если присутствует взрывоопасная пыль или пары, существует опасность возникновения взрыва. |
| --- | --- |

Не осуществляйте резку в местах, где проводятся работы по обезжириванию, чистке или распылению. Пары от некоторых хлорированных растворителей при ультрафиолетовом облучении разлагаются с выделением фосгена. Не режьте металл с покрытием или содержащий токсичные материалы, такие как цинк (гальванизированный), свинец, кадмий или бериллий, если помещение не достаточно проветривается, и оператор не использует респиратор с подачей воздуха. При резке, покрытия и любые металлы, содержащие эти элементы, могут выделять ядовитые пары. Никогда не режьте контейнеры с потенциально ядовитыми материалами внутри - они сначала должны быть освобождены и тщательно очищены.

|  | При резке могут выделяться ядовитые пары и газы, которые уменьшают количество кислорода, и приводят к ранению или смерти. |
| --- | --- |

Плазменная дуга появляется незамедлительно при активации выключателя горелки. Плазменная дуга мгновенно прорежет рукавицы и кожу. Держитесь подальше от конца горелки. Не держите металл около траектории резки. Никогда не направляйте горелку на себя и на других.

|  | Плазменная дуга может привести к ранениям и ожогам. |
| --- | --- |

Электронный стимулятор сердца и слуховой аппарат может быть поврежден электромагнитными полями больших токов. Владельцы электронного стимулятора сердца и слухового аппарата должны проконсультироваться с доктором по нахождению около любого устройства плазменной резки.

|  | Машина является источником электромагнитных излучений. |
| --- | --- |

Для уменьшения опасности магнитных полей необходимо:

– Рабочий кабель и провод горелки должны быть закреплены на траверсе с одной стороны.

– Прокладывать провода горелки по возможности ближе друг к другу.

– Не оборачивать вокруг вашего тела провод горелки или рабочий кабель при наладке горелки.

– Держаться по возможности дальше от источника питания.

Регулировку, чистку и обтирку машины производить только при полной ее остановке и отключении от сети.

|  | Во время регулировки и чистки на работающей машине и при не отключении электропитания имеются все механические и электрические опасности. |
| --- | --- |

При всех работах по техническому обслуживанию и ремонту машины следует отключать питающее напряжение при помощи вводного выключателя и предохранять от непреднамеренного включения, заперев его в этом положении навесным замком, либо отсоединять от сети провода на вводном клеммнике машины.

|  | При не отключении электропитания машины для работ по техническому обслуживанию и ремонту имеются все механические и электрические опасности. Предотвращайте доступ посторонних, используя ограждение рабочей зоны. Оповестите о своих работах (например, с помощью таблички на пульте управления). |
| --- | --- |

Меры безопасности при проверке технического состояния и проведении ремонтных работ должны выполняться в соответствии с пунктами 4.1-4.4 данного Руководства, указаниями в сопроводительной документации на комплектующие изделия и в разделе 10 «Указания по техническому обслуживанию и ремонту» данного Руководства.

Персонал, включающий машину, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ (ремонт, очистка и др.), и оповестить персонал о пуске.

Обязательно соблюдайте размещенные на машине указания по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

|  | При невыполнении указаний по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машины возможно появление всех видов механических и электрических опасностей. |
| --- | --- |

## 4.5 Проведение конструктивных изменений в машине

| ( | Любые несогласованные с производителем переделки и/или изменения машины недопустимы из соображений обеспечения безопасности для людей и машины. Пользователь может использовать запчасти и быстро изнашиваемые детали, произведенные только ООО "Плазмамаш". В случае применения запчастей, произведенных не заводом-изготовителем, ООО "Плазмамаш" не несет ответственности за работоспособность машины. Детали машины, вызывающие опасения в их исправности, должны быть немедленно заменены. |
| --- | --- |

## 4.6 Уровень шума машины

На машине при типовых условиях эксплуатации на рабочем месте оператора уровень звука при резке газовым резаком не превышает 80 дБА. При работе машины на холостом ходу уровень звука на рабочем месте составляет 69,5 дБА. Корректированный уровень звуковой мощности составляет 91,3 дБА. Неопределенность измерения звуковой мощности соответствует стандарту ИСО 3746 и при доверительной вероятности 95% равна ± 1,96 σR от измеренного значения, где σR = 3 дБА.

Шумовые характеристики измерялись в соответствии с методикой стандарта ГОСТ Р 51402-99 (ИСО 3746-95) с учетом требований, изложенных в ИСО 230-5.

|  | При неблагоприятных условиях эксплуатации, когда средний по энергии уровень звука за 8-ми часовую смену превышает 80 дБА, имеется опасность потери слуха, и поэтому необходимо использовать защитные средства (наушники, беруши), а также сократить время работы на данных режимах. |
| --- | --- |

Приведенные выше значения уровней шума совсем необязательно являются безопасными для работы на машине. Несмотря на наличие корреляции между излучаемым и воспринимаемым уровнем шума, это не может быть использовано в качестве надежного параметра для определения того, требуется или не требуется принятие дальнейших мер предосторожности.

Факторы, оказывающие влияние на практический уровень восприятия излучаемого шума производственным персоналом, включают характеристики рабочего помещения, наличие других источников шума и т.д., например, число машин и других смежных процессов, а также время, в течение которого оператор подвергается воздействию шума.

Кроме того, допустимый уровень этого воздействия может быть различным в различных странах. Однако приведенная выше информация позволит пользователю машины более объективно оценить опасности и риски, которым подвергается обслуживающий персонал.

## 4.7 Остаточные риски

Предприятие-владелец машины должно позаботиться о том, чтобы эксплуатирующий и обслуживающий персонал был полностью проинформирован обо всех опасностях и риске.

Выполнение персоналом требований, указанных в приведенных выше знаках предупреждения об опасностях, обеспечивает для данной машины уменьшение остаточных рисков до уровня, достигнутого на аналогичном оборудовании, достаточная безопасность которого доказана опытом его эксплуатации.

Однако персонал должен знать и помнить о существовании остаточных рисков, поскольку выполнение указанных выше требований не устраняет полностью имеющиеся опасности.

# 5 Устройство машины и описание ее составных частей

## 5.1 Общие сведения

Основной несущей частью машины (рис.2.1) является направляющая (1), выполненная из швеллера, вдоль по которой перемещается каретка (2). На каретке смонтирован механизм ее перемещения, состоящий из редуктора (3) и электродвигателя (4). На выходном валу  (5) редуктора установлены ведущие колеса (6,7) каретки, а на оси (8) ведомые колеса (9,10).

На направляющей смонтированы угольники (11), по которым перемещаются ролики (12), через планку (13) и  подпружиненные стойки (14) соединенные с кареткой, что не позволяет каретке во время перемещения по направляющей отрываться от нее и совершать колебательные движения, ухудшающие качество реза.

На каретке в кронштейнах (15) установлены одна или две трубчатых направляющих (16), на каждой из которых монтируются одно или два зажимных устройства (17) для установки плазменного резака или газокислородной горелки.

## 5.2 Аппарат воздушно-плазменной резки металлов (если есть в комплекте) см. паспорт изделия.

## 5.3 Система газопитания

Система газопитания обеспечивает управление подачей газов на газовую горелку.

От цеховой сети газопитания, рампы или баллонов газы подводятся к распределительному механизму, расположенному на каретке, а от него непосредственно к горелкам.

## 5.4 Система питания плазменной резки

Система питания плазменной резки обеспечивает подачу напряжения на плазмотрон.

Провод поджига дежурной плазменной дуги заводится в электрошкаф (рис. 6.2). Кабель-шланговый пакет от источника питания устройства плазменной резки подводится к плазменному резаку. Управление поджигом дежурной дуги осуществляется с пульта управления (переключатель SA5, рис. 6.3).

Система питания устройства для плазменной резки указывается в паспорте на устройство.

## 5.5 Система вентиляции

При работе на машине выделяется много продуктов горения и газов. Поэтому машина должна работать в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией или оператор должен использовать респиратор с подачей воздуха.

# 6 Электрооборудование

Схема электрическая принципиальная приведена на рис 2. Схема электрических соединений (монтажная) представлена на рис. 2 а. Перечень элементов приведен в таблице 3.

Электрическая схема обеспечивает следующие рабочие функции машины:

-  включение и выключение дуги (подключение осуществляется через разъём Х6, расположенный на дне электрошкафа, переключатель SА2 на пульте управления устанавливается в положение «Дуга»); (при использовании газовой резки  подключение электромагнита включения газа  осуществляется    через разъём Х7, расположенный на дне электрошкафа, переключатель SА2 устанавливается в положение «Кислород»), см. на Рис. 2 -  схема электрическая принципиальная.

-  плавное регулирование скорости перемещения резака по цепи в прямом и обратном направлении (переключатель SА1 и регулятор R1 на пульте управления).

Привод перемещения резака по цепи осуществляется от электродвигателя М типа FL86STH65,

100 Вт, управляемого от модуля МДП2 и блока управления ШД    SMD-42.

Питание машины осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.

Питание модуля А1 и блока управления UV осуществляется  от импульсного источника питания VC

напряжением 24В постоянного тока.

Общее включение и отключение силового питания осуществляется рубильником  QS , расположен- ным на боковой стенке электрошкафа.

Внимание! Силовое питание остаётся после выключения рубильника

на его верхних клеммах.

На боковой стенке электрошкафа расположена лампа "сеть" – HL1, сигнализирующая о включении напряжения, и кнопка "пуск машины" - SВ2, включающая реле KV, осуществляющее нулевую защи- ту своим замыкающим контактом, что исключает возможность самозапуска машины после потери питания и повторного его появления, подаёт и снимает разрешение работы электропривода.

На пульте управления расположена лампа HL2, сигнализирующая о запуске машины, и кнопка " общий стоп" - SВ1.

Силовые цепи 220 В, 50 Гц защищены от коротких замыканий автоматическим выключателем QF.

Цепи управления и сигнализации защищены от коротких замыканий предохранителем FU.

Защита электродвигателя М осуществляется блоком управления UV.

Корпуса электродвигателя и преобразователя соединены специальным проводом с нулевым

проводом сети, который повторно заземлён.

Корпус машины должен быть заземлён согласно действующим правилам и нормам.

При работе на машине и обслуживании электрооборудования необходимо соблюдать правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителями.

Для осмотра и наладки электрооборудования допускаются только электрики, имеющие допуск для производства таких работ.

При производстве работ со снятием напряжения рубильник должен быть отключен и на него

повешен плакат -

" Не включать! Работают люди! "

ВНИМАНИЕ! Перед подачей питания на машину ОБЯЗАТЕЛЬНО определить фазу и

ноль источника питания – розетки, они должны соответствовать фазе и нулю на штепселе –

обозначенных соответственно,  «F» и «N».

При ошибочном подключении элементы системы могут выйти из строя!

Таблица 6.1

|  | А1 | Модуль МДП2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FU | Предохранитель ПРС-6 с плавкой вставкой ПВД1-1У3 (1А) | 1 |  |
|  |  | (возм. замена Автом. выкл.1 пол.., S 201-C-1, Iн= 1А ) | 1 |  |
|  | HL1 | Сигнальная лампа 1SFA619402R1005, белый, КL2-100W | 1 | ABB |
|  |  | Лампочка (GLM-220), неон 220В АС, COS5912019-3 |  | ABB |
|  | HL2 | Патр.для лампы 1SFA611620R2001 MLB-1B до 230В для боксов | 1 | ABB |
|  |  | Лампочка накаливания 24В AC/DC (GLM-24) |  | ABB |
|  |  | COS5911086-13 | 1 |  |
|  | KV | Реле relpol R3-2013-23-1024-WT, 24V DC | 1 |  |
|  | М | Двигатель FL86STH65, 100 Вт | 1 |  |
|  | QF | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 10А/2П | 1 |  |
|  | QS | Рубильник 3-х полюсн. 1SCA022352R6610 OT 16ET3 16A | 1 | ABB |
|  |  | Ручка “Silver” для ОТ 16…125ЕТ с ON-OFF 1SCA022353R3310 |  |  |
|  |  | 1SCA022353R3310 | 1 | ABB |
|  | R | Потенциометр регулировочный в сборе 1SFA616410R1056 |  |  |
|  |  | KT105B с резистором 5кОм (черный пластик) | 1 | ABB |
|  | SA1 | Переключатель 1SFA611210R2102 (кор. ручка) M3SS1- |  |  |
|  |  | -21G зеленый, с подсв., 3-х поз. (только корпус),45º, с фикс. | 1 | ABB |
|  |  | Контактный элемент МСВ-10В 1SFA611610R2001 | 1 | ABB |
|  | SA2 | Переключатель 1SFA611210R2006 (кор. ручка) , M3SS1- |  | ABB |
|  |  | -20В, черный, 3-х позиционный, без подсв., с фикс. | 1 |  |
|  |  | Контактный элемент МСВ-10В 1SFA611610R2001 | 2 | ABB |
|  | SB1 | Кнопка “Грибок” 1SFA611511R1001 красная МРМР3-10R | 1 | ABB |
|  |  | Контактный элемент для боксов 1НЗ МСВ-01В |  |  |
|  |  | 1SFA611610R2010 | 1 | ABB |
|  | SB2 | Выключатель КЕ011У3, исп.2, чёрный ТУ16-642.015-84 | 1 |  |
|  | UV | Блок управления ШД SMD-42 | 1 |  |
|  | VС | Импульсный источник питания DRH-120-24; AC-DC, |  | MEAN WELL |
|  |  | 120Bт, на DIN – рейку, вход 220В АС, 47-63Гц, |  |  |
|  |  | выход 24-28В / 0-5А | 1 |  |
|  | VD | Диод КД209 | 1 |  |
|  |  | Cоединитель типа 2РМ |  |  |
|  | X4 | вилка 2РМ24КПН19Ш1В | 1 |  |
|  | Х4 | розетка 2РМ24БПЭ19Г1В | 1 |  |
|  | Х1 | Вилка 3-х контактная | 1 |  |
|  |  | Разъем серии ШР |  |  |
|  | Х6 | колодка ШР16П2ЭШ5 | 1 |  |
|  | Х6 | вставка ШР16П2НШ5 | 1 |  |
|  | Х7 | колодка ШР16П2ЭГ5 | 1 |  |
|  | Х7 | вставка ШР16П2НГ5 | 1 |  |
|  |  | Корпус кнопочного поста 1SFA611814R1000, MEP4-0 |  |  |
|  |  | на 4 элемента, пластиковый | 1 |  |
|  | Эл. шкаф | Фирма “Русский свет”, тип ЩМП – 1 У2, IP54 ИЭК | 1 |  |

# 7 Комплектность, маркировка, упаковка, хранение, распаковка, транспортировка, установка и первоначальный пуск

## 7.1 Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| №№ п/п | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая в сборе, шт. | 1 |
| 2 | Каретка (ходовая часть) в сборе, шт. | 1 |
| 3 | Электрошкаф, шт. | 1 |
| 5 | Комплект проводов и кабелей(к пульту – 1 шт, поджига дуги -1 шт, питания-1 шт), комплект. | 1 |
| 6 Устройство газовой резки |
| 6.1 | Резак НОРД в сборе с коллектором и рукавами | 2 |
| 7 Запасные части и комплектующие. |
| 7.1 | Плавкая вставка ПВД 1-1У3(1А), шт. | 1 |
| 7.2 | Лампа GJD 0591108 К6130 (TCL 24V; 1,2W), фирма ABB, шт. | 1 |
| 7.3 | Вкладыш крепежный к резаку | 2 |

## 7.2 Маркировка

На каждой машине, на видном месте, укрепляется фирменная табличка, содержащая:

- модель изделия, заводской номер, год выпуска, дату выпуска;

- номер ТУ;

- наименование страны-производителя – Сделано в России;

- полное наименование завода-изготовителя;

-  массу, кг

## 7.3 Упаковка

Машина подвергается консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для группы изделий П-1 по варианту защиты В3-2, варианту внутренней упаковки ВУ-3. Машина поставляется, согласно комплектности, упакованная в деревянный ящик типа III по ГОСТ 10198-78.

Все прилагаемые к машине принадлежности, инструмент, сменные и запасные части, документация упакованы в коробки, размещаемые и надежно крепящиеся внутри упаковочного ящика.

## 7.4 Приемка машины

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

| ( | При получении машины проверьте целостность упаковки. Завод-изготовитель не несет гарантийных обязательств за машину, доставленную с нарушением заводской упаковки. Обнаруженные повреждения должны быть подтверждены экспедитором отметкой в транспортных накладных. Все возникающие спорные моменты решаются в соответствии с действующим законодательством. |
| --- | --- |

## 7.5 Хранение

Машины должны хранится в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов (например, металлические хранилища с теплоизоляцией, закрытые помещения и т.д.). Климатические факторы: температура воздуха от +5°С до +45°С. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха 70% при 15°С, верхнее значение относительной влажности 98% при 25°С (без конденсации).

## 7.6 Распаковка

Если машина доставлена заказчику в упаковке, то при распаковке сначала снимается верхняя крышка упаковочного ящика, затем торцевые и боковые щиты. Необходимо следить за тем, чтобы не повредить машину распаковочным инструментом.

После вскрытия упаковочного ящика следует проверить наружное состояние узлов и деталей машины, а также наличие демонтированных с машины и упакованных отдельно ее составных частей, инструмента и принадлежностей, запасных частей и технической документации согласно «Упаковочному листу».

## 7.7 Транспортировка

Изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта комплектно. При транспортировании или хранении изделий должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механических повреждений.

При транспортировании должны выполнятся требования правил перевозки грузов, действующих на транспорте используемого вида.

|  | При транспортировке нахождение людей в опасной зоне недопустимо! |
| --- | --- |

| ( | Персонал, выполняющий работы по транспортировке машины, должен иметь соответствующую квалификацию. До начала работ по транспортировке необходимо, чтобы персонал ознакомился с указаниями и мерами по обеспечению безопасности, описанными в данном Руководстве в разделе 4.4.3 «Меры безопасности при транспортировке и установке машины». Неправильная транспортировка может привести к аварии или стать причиной повреждений или нарушений функционирования машины, за которые завод-изготовитель ответственности не несет. |
| --- | --- |

|  | Пользуйтесь только транспортными средствами с достаточной грузоподъёмностью, т.е. больше чем указанный транспортируемый вес! При выборе грузоподъемных устройств (лент, цепей, канатов и т.д.) обязательно убедитесь, что их максимально допустимая грузоподъемность достаточна для транспортируемого веса! Вес упакованной машины указан на ящике. При выгрузке машины в упакованном виде обязательно следуйте указаниям, имеющимся на наружной стороне упаковки! При транспортировке к месту машины и при опускании на пол необходимо следить за тем, чтобы машина не подвергалась сильным толчкам и сотрясениям. |
| --- | --- |

| ( | Перед транспортировкой машины в распакованном виде необходимо убедиться в том, что перемещающиеся узлы надежно закреплены: – переносной пульт при транспортировке привязывается к направляющей из швеллера стола; – каретка устанавливается по центру направляющей и фиксируется упорами и болтами; – в зажимных устройствах фиксируются плазменный резак или газовая горелка. |
| --- | --- |

Транспортировка машины с помощью вилочного автопогрузчика:

|  | При транспортировке вилочным автопогрузчиком подхват вилами должен осуществляться под деревянный поддон, на котором установлена машина. Длина вил автопогрузчика должна быть больше ширины упакованной машины. При транспортировке следите за положением центра тяжести. |
| --- | --- |

## 7.8 Место установки машины

Место установки машины должно обеспечивать следующее:

  - достаточно свободное пространство вокруг машины;

  - достаточное пространство для перемещения оператора;

  - достаточное пространство для работ по обслуживанию и ремонту;

  - необходимо установить огнетушитель вблизи рабочего места оператора.

| ( | Вблизи машины не должно быть шлифовальных станков, работающих без охлаждения, крупного обдирочного и кузнечно-прессового оборудования. Установленные вблизи машины устройства, работающие с использованием токов высокой частоты, должны иметь защиту от радиопомех. В помещении не должно быть концентрации пожароопасных и взрывоопасных паров и пыли. |
| --- | --- |

## 7.9 Сборка, установка и подготовка машины к работе

|  | Персонал, выполняющий работы по сборке и установке машины, должен иметь соответствующую квалификацию. До начала работ по сборке и установке необходимо, чтобы персонал ознакомился с указаниями и мерами по обеспечению безопасности, описанными в данном Руководстве в разделе «Меры безопасности при транспортировке и установке машины». |
| --- | --- |

7.9.1 Расконсервация машины.

"Расконсервацию" машины следует производить в следующем порядке:

- снять внутреннюю упаковку;

- удалить смазку со смазанных поверхностей путем протирки бязью, смоченной уайтспиритом или бензином, соблюдая осторожность и правила пожарной безопасности.

7.9.2 Машину рекомендуется устанавливать в светлых сухих помещениях на расстоянии не менее 1,5÷2м от всякого другого оборудования и не менее 2-х метров от стен и перегородок помещения.

7.9.3 Монтаж машины рекомендуется производить в следующей последовательности:

7.9.3.1 Направляющая машины устанавливается непосредственно на лист металла, предназначенного для разрезки, и закрепляется на нем либо болтами, пропущенными через отверстия в дне направляющей, либо струбцинами (в комплект не входят), либо другим способом на усмотрение потребителя. При этом надо следить, чтобы крепежные элементы не мешали свободному перемещению каретки вдоль всей длины реза.

7.9.3.2 Выкрутить упоры, расположенные на обоих концах направляющей на одном из угольников (11) (см. рис.2.1).

7.9.3.3 Завести каретку ведомыми роликами (9,10) на направляющую (1), подведя ролики (12) под угольники (11) (см. рис.2.1).

Слегка приподняв невставший на направляющую конец каретки, поставить ведущие ролики (7,6) на направляющую и продвинуть каретку на расстояние, необходимое для установки упора на угольник (11). Привернуть упоры на угольник направляющей так, как показано на рис.7.1.

Рис.7.1 Положение упора на угольнике направляющей

7.9.3.4 Соединить разъемы электрокабелей и электрошкафа. Подсоединить к электрошкафу переносной пульт.

Все разъемы имеют различное количество контактных штырей, поэтому перепутать места подсоединения невозможно.

ВНИМАНИЕ! При попытке подсоединить не соответствующие друг другу разъемы возможно их разрушение. Примечание: Сборку машины могут выполнить два человека или один человек без использования подъемно-транспортных механизмов.

7.9.4. Дальнейший монтаж и соединение навесных элементов производится в соответствии с руководствами по эксплуатации газо-кислородного или плазменного оборудования в зависимости от производственных потребностей.

7.9.4.1. Монтаж газо-кислородного оборудования:

- в зажимное устройство (17, рис.2.1) на каретке (2) вставить и закрепить газовую горелку, подобрав нужный диаметр расположенных в зажимном устройстве полуколец;

- рукава газовой горелки подсоединить к соответствующим штуцерам самой горелки и коллектора;

- к коллектору подвести газ от внешних источников (баллоны и т.п.).

7.9.4.2. Монтаж плазменного оборудования:

- в зажимное устройство на каретке вставить и закрепить плазменный резак, подобрав нужный диаметр расположенных в зажимном устройстве полуколец;

- кабель-шланговый пакет от резака проложить свободно до источника питания плазменной резки;

- управление поджигом дежурной дуги завести в электрошкаф (см. рис. 3.1, 3.2).

7.9.4.3. Монтаж электрооборудования:

- кабели присоединить к соответствующим гнездам, расположенным на электрошкафе;

- подсоединить цеховое заземление к основанию стойки.

ВНИМАНИЕ! Перед подачей питания на машину ОБЯЗАТЕЛЬНО определить фазу и ноль источника питания - розетки, они должны соответствовать фазе и нулю на штепселе - обозначенных, соответственно, «F» и «N».

7.9.5. Подготовка резака для работы на газах-заменителях. (в случае поставки резака другой марки смотрите паспорт на резак так как принципы работы и устройства могут отличаться)

7.9.5.1. Резак состоит из корпуса и наконечника, состоящего из головки, подводящих газы трубок, внутреннего и наружного мундштуков. На корпусе расположены вентили режущего кислорода, подогревающего кислорода, ацетилена (газа-заменителя ацетилена). Смешение и подготовка кислорода и горючего газа для подогревающего пламени организована в головке резака, поэтому он значительно устойчивее к обратному удару и является более безопасным, чем инжекторный резак.

7.9.5.2. Кислород поступает в резак по рукавам, подсоединённым к корпусу резака посредством ниппелей и накидных гаек с правой резьбой, и затем через вентили «Кислород» и «Кислород реж.» поступает в соответствующие трубки наконечника.

7.9.5.3. Ацетилен (газ-заменитель) поступает в резак по рукаву, подсоединённому к корпусу резака посредством ниппеля и накидной гайки с левой резьбой, и затем через вентиль с соответствующей надписью поступает в трубку наконечника.

7.9.5.4. При поступлении кислорода в головку наконечника создаётся разряжение в смесительном устройстве, способствующее засасыванию горючего газа и смешиванию его с кислородом.

7.9.5.5. Горючая смесь поступает в полость между внутренним и наружным мундштуками и, выходя через щелевые отверстия, при воспламенении образуется подогревающее пламя.

7.9.5.6. Подача кислорода для резки осуществляется через вентиль «Кислород реж.», трубку наконечника, головку и центральный канал внутреннего мундштука.

7.9.5.7. Работа резака основана на нагреве подогревающим пламенем начальной точки реза до температуры воспламенения металла с последующим сжиганием его в струе режущего кислорода.

7.9.5.8. Перед началом работы проверьте на герметичность все разъемные соединения резака и подводящих рукавов. Утечка газов через сальники, ниппели и накидные гайки не допускается.

7.9.5.9. При помощи редукторов установите давление газов согласно технической характеристике резака. Откройте на ¼ оборота кислородный и на ½  оборота вентиль горючего газа и зажгите смесь. Затем попеременно регулируя подачу газов при помощи вентилей, установите пламя, имеющее резко очерченное ядро при полностью открытом вентиле кислорода.

7.9.5.10. Периодически, по мере нагрева мундштука, производите регулировку пламени.

7.9.5.11. В случае непрерывных хлопков или обратного удара, закройте вентиль горючего газа, а затем кислорода (в течении ~20-25 секунд), и охладите резак.

7.9.5.12. После обратного удара прочистите и продуйте выходные каналы инжектора и мундштука, подтяните мундштуки и накидные гайки.

7.9.5.13. Содержите резак в чистоте, периодически очищайте мундштук от брызг металла наждачным полотном или мелким напильником.

Рис. 7.2. Резак «НОРД»

# 8 Порядок работы машины

## 8.1 Порядок работы

Уложить на рабочий стол разрезаемый лист

8.1.1 Для получения чистого реза перед резкой поверхность листа металла должна быть очищена от окалины, масла, ржавчины грязи, и т.п.

В качестве простейшего средства рекомендуется зачистка подогревающим пламенем резака вдоль всего намеченного реза со скоростью 300-400 мм/мин.

Нижнюю сторону листа металла очищать от окалины не следует, т.к. окалина предохраняет металл от приварки к нему шлака.

8.1.2. В самом начале реза, как правило, поверхность реза получается неудовлетворительной, поэтому точку начала реза следует отвести за разрезаемый лист.

8.1.3. В таблице 8.1 приведены технологические данные газо-кислородной резки.

Таблица 8.1

| Технологические данные | Ацетилен | Природный газ | Пропан-бутан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Коэффициент замены ацетилена | 1 | 1,8 | 0,6 |
| 2.Соотношение кислорода и горючего газа | 1,1 | 1,5 | 3,5 |
| 3.Расход кислорода подогревающего пламени, м3/ч | 0,44-0,75 | 0,1-1,9 | 1,4-2,4 |
| 4.Предполагаемые температуры пламени в смеси с кислородом, 0С | 3100-3200 | 2000-2200 | 2600-2700 |
| 5. Диаметр отверстия в инжекторе, мм | 0,6 | 0,95 | 0,1 |
| 6. Диаметр отверстия в смесительной камере, мм | 2 | 2,8 | 5,8 |
| 7.Диаметр отверстия в гильзе, мм | 4,8 | 5,8 | 5,8 |

8.1.4 Если резку необходимо начать в середине листа, то у места начала резки следует сделать отверстие диаметром 6-15 мм.

Отверстия должны высверливаться или прожигаться специальным ручным резаком. Прожигание отверстий резаком машины не допускается, так как вызывает засорение мундштука брызгами расплавленного металла, что в дальнейшем ухудшает качество резки.

8.1.5. Точность резки может сильно нарушаться от тепловых деформаций металла.

В каждом отдельном случае должны учитывать такие факторы, как толщина металла, масса вырезаемой детали и остальной части листа, место вырезки детали (у края листа или в его середине) и т.д.

Чтобы деталь меньше подвергалась тепловым деформациям, чем отходы металла, следует стремиться к тому, чтобы вырезаемая деталь была более массивной, чем отходы отрезаемого металла.

Заготовки укладываются таким образом, чтобы точка опоры заготовки находилась внутри контура детали. Отходы должны быть минимальны. В отдельных случаях необходимо деталь вырезать из предварительно вырезанной «карточки» (заготовки).

Даже небольшие отклонения от вертикали струи режущего кислорода сказываются на перпендикулярности реза и точности резки. Поэтому необходимо следить за сохранностью резака, мундштука к нему, за состоянием каретки  и зажимного устройства на ней.

## 8.2. Подготовка к резке.

Перед началом работы необходимо осмотреть машину и убедиться, что все ее части находятся в исправности, после этого подготавливают машину к работе, для чего необходимо:

8.2.1. Установить на резак мундштук, соответствующий толщине разрезаемого металла.

8.2.2. Присоединить резаки к источникам питания кислородом и горючим газом строго соблюдая при этом все установленные правила, произвести продувку магистралей, проверку герметичности соединений.

8.2.3. Выправленный и очищенный лист стали уложить на стол.

8.2.4. Включить вводной автоматический выключатель QF на боковой стенке электрошкафа, над ним должна загореться сигнальная лампочка «Сеть»- HL1.

На пульте управления тумблер диапазонов скоростей SA4 (см. рис. 6.3) поставить в положение «вперед», а регулятор скорости R1 повернуть в положение «0».

8.2.5. Поворотом регулятора скорости R1 включить электродвигатель и довести скорость до максимальной, после чего выставить регулятор скорости в среднее положение. На этой скорости прогнать машину вхолостую в течение 1-2 минут для разогрева смазки редуктора.

8.2.6. Установить давление кислорода на редукторе, отвечающее толщине разрезаемого металла по таблице 8.2.

8.2.7. Зажечь и отрегулировать подогревающее пламя резака.

Пустить струю режущего кислорода и окончательно отрегулировать подогревающее пламя ацетиленовым вентилем на резаке.

Для получения более чистого реза и для экономии горючего целесообразно установить пламя малой мощности, но так, чтобы резак работал устойчиво. Слишком мощное пламя сплавляет верхние комки реза.

8.2.8. Отрегулировать расстояние между мундштуком и поверхностью разрезаемого металла и закрепить резак зажимными рукоятками.

8.2.9. Подобрать нужную скорость в соответствии с рекомендациями табл. 8.2; 8.3; 8.4.

Таблица 8.2.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Толщина обрабатываемого металла, мм | 3-8 | 8-15 | 15-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 |
| Номер мундштука при работе: - на ацетилене - на пропан-бутане (природном газе) - на природном газе низкого давления | М0А М0П М0М | М1А М1П М1М | М2А М2П М2М | М3А М3П М3М | М4А М4П М4М | М5А М5П М5М |
| Номер гильзы и смесителя при работе: - на ацетилене - на пропан-бутане (природном газе) - на природном газе низкого давления | М0А М0П М0М | М0А М0П М0М | М1А М1П М1М | М1А М1П М1М | М1А М1П М1М | М2А М2П М2М |
| Скорость резки, мм/мин, не менее: - на ацетилене; - на пропан-бутане (природном газе); - на природном газе низкого давления | 550 500 500 | 420 380 380 | 350 320 320 | 300 280 280 | 230 230 220 | 150 150 140 |
| Давление, МПа (кгс/см2): - кислорода, не более - ацетилена - пропан-бутана (природного газа) - природного газа низкого давления | 0,3 (3,0) 0,1 (1,0) 0,11 (1,1) 0,02 (0,2) | 0,35 (3,5) 0,1 (1,0) 0,11 (1,1) 0,02 (0,2) | 0,4 (4,0) 0,1 (1,0) 0,11 (1,1) 0,02 (0,2) | 0,45 (4,5) 0,1 (1,0) 0,11 (1,1) 0,02 (0,2) | 0,5 (5,0) 0,1 (1,0) 0,11 (1,1) 0,02 (0,2) | 0,75 (7,5) 0,1 (1,0) 0,11 (1,1) 0,02 (0,2) |
| Расход кислорода, (суммарный), м3/ч, при работе на: - ацетилене - пропан-бутане (природном газе) - природном газе низкого давления | 2,5 3,2 3,2 | 3,2 4,1 4,1 | 4,2 5,3 5,3 | 6,7 7,7 7,7 | 11,4 12,3 12,3 | 19,6 20,8 20,8 |
| Расход, м3/ч: - ацетилена - пропан-бутана (природного газа) - природного газа низкого давления | 0,45 0,36 0,9 | 0,5 0,4 1,0 | 0,65 0,49 1,23 | 0,75 0,49 1,23 | 0,95 0,62 1,55 | 1,15 0,68 1,7 |
| Габаритные размеры, мм - корпусной прямой - корпусной угловой | 450 (350)х64х93 285х124х93 |
| Масса резака, кг, не более | 1,3 |

Таблица 8.3

| КЛАСС КАЧЕСТВА | ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА КАЧЕСТВА | Коэффициент скорости реза |
| --- | --- | --- |
| I | Чистая вырезка фигурных деталей | 1 |
| II | Чистая вырезка деталей с прямолинейными кромками | 1,2 |
| III | Резка деталей, не требующих высокого качества поверхности реза | 1,4 |
| IV | Вырезка деталей с припуском на механическую обработку | 1.5 |
| V | Заготовительная резка | 2 |

Таблица 8.4

| Поправочный коэффициент скорости механизированной кислородной резки в зависимости от чистоты кислорода |
| --- |
| Чистота кислорода, % | 99,7 | 99,5 | 99,2 | 99,0 | 98,5 | 98,0 |
| Коэффициент скорости резки | 1,26 | 1,0 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,71 |

## 8.3 Производство резки

8.3.1 После выполнения перечисленных в разделе 8.2 операций нужно подвести резаки к началу реза, подогреть металл до температуры плавления и пустить струю режущего кислорода.

8.3.2. Включить электродвигатель каретки.

В процессе резки необходимо следить:

а) За правильностью и постоянством пламени;

б) за постоянством рабочего давления газов;

в) за постоянством скорости резки, обеспечивающей рез надлежащего качества;

г) за правильностью взаимного положения шаблона и магнитного пальца;

д) за неизменностью установленного расстояния от мундштука до разрезаемого металла.

## 8.4 Прекращение работы

При прекращении работы на непродолжительное время (5-10 минут) необходимо выключить режущий кислород, погасить подогревающее пламя, закрыв сначала ацетиленовые или пропановые, вентили кислорода подогревающего, выключить электродвигатель.

При прекращении работы на более продолжительное время (при смене шаблонов, укладке новых листов металла, окончании смены, и др.) надлежит погасить пламя резаков, прекратить подачу газов, отключить источники газопитания и отключить электропитание вводным автоматическим выключателем на стенке электрошкафа.

## 8.5 Аварийное отключение

В случае аварии нажмите на кнопку «Аварийный стоп».

При возникновении неполадок, которые ставят в опасность оператора или безопасность функционирования машины, машина автоматически отключается при помощи внутренней функции аварийного выключения.

Для повторного запуска машины после аварийного отключения следует:

- устранить причину неполадки;

- если Вы сами нажали на одну из кнопок "Аварийный стоп", разблокируйте соответствующий выключатель-«грибок».

Машина снова готова к работе.

# 9 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Неисправности | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пропуск газа в соединениях и сальниках резака | Неплотность соединения из-за ослабления затяжки гаек или порчи деталей | Установить место пропуска с помощью мыльной воды. Подтянуть гайки соединения или заменить испорченную деталь. |
| Напряжение на машину подано, сигнальная лампа «сеть» не горит | Неисправность в схеме | Проверить цепи электропитания |
| Произведен пуск машины кнопкой SВ2, не горит лампа «Работа» на пульте управления | Неисправность в схеме, перегорел предохранитель FU | Проверить электросхему; заменить предохранитель |
|  | Неисправность в каретке | Разобрать каретку, ликвидировать неисправность |
| Неправильная форма подогревающего пламени | Засорение канала подогревающего пламени | Прочистить канал иглой из меди, если игла не снимает насевших брызг, то прочистить канал калибровочным сверлом |

# 10 Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту

В разделе даны рекомендации, составленные в соответствии с опытом завода-изготовителя и заводов-потребителей, о содержании машины в работоспособном состоянии при эксплуатации.

|  | Техническое обслуживание машины и ремонтные работы допускается выполнять только специально обученным, квалифицированным и аттестованным техническим персоналом. Перед началом работ по техническому обслуживанию и ремонту персонал должен в обязательном порядке ознакомиться с разделом «Общие указания и меры по обеспечению безопасности». |
| --- | --- |

|  | Перед началом любых ремонтных работ на машине необходимо исключить возможность ее непреднамеренного включения путем установки навесного замка на главном выключателе. При ремонте электрооборудования необходимо удалить предохранитель в цеховом распределительном шкафу в сети, питающей электрооборудование машины. Установите ограждение, чтобы предотвратить доступ или вмешательство посторонних лиц, и вывесите предупреждающую табличку «Не включать – ремонт». |
| --- | --- |

| ( | Работоспособное состояние машины обеспечивается своевременно проводимыми профилактическими мероприятиями и высококачественным ежедневным обслуживанием. |
| --- | --- |

При эксплуатации машины в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в предшествующих разделах и соблюдении профилактических мероприятий настоящего раздела, межремонтный цикл (срок службы до первого капитального ремонта) равен 4000 часов.

Техническое обслуживание машины производится обслуживающим персоналом для ее поддержания в состоянии готовности к работе при эксплуатации.

Предусмотрены следующие виды технического обслуживания при эксплуатации: ежедневное, ежемесячное, полугодовое и годовое.

10.1 Ежедневное техническое обслуживание выполнять после окончания работы машины. При ежедневном техническом обслуживании:

- удалить грязь, пыль и подтеки масла с поверхности машины;

- произвести внешний осмотр на отсутствие повреждений (при наличии устранить);

- наиболее тщательно удалить пыль и грязь с направляющей и роликов каретки.

10.2 Ежемесячное техническое обслуживание. При ежемесячном техническом обслуживании:

- выполнять ежедневное техническое обслуживание;

-проверить или заменить быстроизнашивающиеся детали.

10.3 Годовое техническое обслуживание. При годовом техническом обслуживании:

- выполнять ежемесячное техническое обслуживание;

- произвести проверку диапазона скоростей перемещения каретки с помощью секундомера и линейки. Наибольшую и наименьшую скорости определяют при перемещении каретки на длине 500 мм с точностью до 5 мм/мин. Диапазон регулирования 70-5500 мм/мин.

10.4 Порядок разборки машины.

В процессе технического обслуживания машины может возникнуть необходимость в ее разборке, которую следует производить в порядке, обратном указанному в п.п. 7.9.3.3; 7.9.3.4; 7.9.4 настоящего руководства.

# 11 Рекомендации по удалению отходов и защите окружающей среды.

## 11.1 Удаление отходов

Возникающие при резке отходы попадают в поддон, расположенный под машиной. По мере накопления окалина убирается вручную.

Сточные воды от оборудования отсутствуют.

## 11.2 Защита от вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Предельно-допустимые концентрации компонентов, выделяющихся 
при производстве машины

| Наименование компонента | Предельно допустимая концентрация мг/м3 | Агрегатное состояние | Класс опасности | Характеристики воздействия на организм человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод оксид | 20 | а | 4 | общетоксическое |
| Железо триоксид | 10 | а | 4 | фиброгенное |

# 12 Свидетельство о выходном контроле электрооборудования

| ______________________________________________________________________ |
| --- |
| Товарный знак предприятия - изготовителя | Электрооборудование Свидетельство №_________ | Модель машины_________ |
| ______________________________________________________________________ |
| Наименование машины (механизма)_______Грань________________________________ |
| Порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя | ___________________________________________ |
| Предприятие-изготовитель | ___ООО «Плазмамаш»_______________________ |
| ______________________________________________________________________ |
| Электрошкаф (панель) |
| Предприятие-изготовитель __________________ | Порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя |
| _______________________________________________________________________ |
| Питающая сеть: напряжение ___220__ В; род тока переменный ; частота __50_ Гц |
| Цепь управления: напряжение ____24_ В; род тока__постоянный______ |
| Местное освещение: напряжение________ В |
| Номинальный ток машины ___3______ А |
| Номинальный ток плавких вставок предохранителей питающей силовой цепи или |
| уставки тока срабатывания вводного автоматического выключателя __3_______А |

| _____________________________________________________________________________ |
| --- |
| Электрооборудование выполнено по: |
| Принципиальной схеме | Схеме соединения шкафа управления | Схема соединения машины (механизма) |
| Тр ШД.90.000Э3 | №______Тр.90.000Э4 91.000Э4______ | №_______________ |
| _____________________________________________________________________________ |
| Электродвигатели |
| Обозначение Назначение Тип Мощность, кВт Момент, Нм Номин. ток, А Ток, А холостой ход нагрузка 1 2 FL86STH65 Привод каретки 3,4 3 1 3 Примечание. При большом числе электродвигателей на машине (механизме) таблица может быть продолжена на другом листе свидетельства |
| _____________________________________________________________________________ |
| При не нагруженной машине (механизме) При максимальной нагрузке |
| _____________________________________________________________________________ |
| Испытания повышенным напряжением промышленной частоты ___________________ В, проведено |
| _____________________________________________________________________________ |
| Сопротивление изоляции проводов относительно земли: |
| Силовые цепи: __________________ МОм | Цепи управления: _________________ МОм |
| _____________________________________________________________________________ |
| Электрическое сопротивление между винтом заземления и металлическими частями, которые могут оказаться под напряжением св. 42 В, не превышает 0,1 Ом |
| _____________________________________________________________________________ |
| Вывод: Электродвигатели, аппараты, монтаж электрооборудования и его испытания соответствуют общим техническим требованиям и электрооборудованию машин (механизмов) |
| _____________________________________________________________________________ |
| Испытания провел: __________Подпись __________Дата ___________Число листов:_____ |

# 13. Свидетельство о приемке

Машина "Грань" заводской №________________________________ изготовлена

согласно ТУ 3645-001-96603364-07 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска "___" _________________ г.

Начальник ОТК _____________________

# 14. Свидетельство о консервации

Машина "Грань"

Заводской номер №________________________

Подвергнута консервации согласно п.10.2 настоящего руководства.

Дата консервации _________________________

Срок консервации _________________________                                                        М.П.

Консервацию произвел ________________________________

Машину после консервации принял _____________________

# 15. Свидетельство об упаковке

Машина "Грань"

Заводской номер ________________________

Упаковано согласно п. 10.1 настоящего руководства и требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _________________________

Упаковку произвел _________________________                                                 М.П.

Машину после упаковки принял _________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина "Грань" изготовлена ООО "Плазмамаш"

Адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, 5-ый Донской пр-д, д.15, корп. 3

ОАО "ЭНИМС", тел./факс (495) 66-1-35-80, 955-55-72.

http://www.plazmamash.ru

В связи с постоянной работой по совершенствованию машины в целях повышения ее надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании.

16. Гарантийный талон Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку. В случае возникновения необходимости в гарантийном ремонте, просим Вас обращаться в любой из указанных ниже Авторизованных сервисных центров по обслуживанию машин термической резки «Грань». Во избежание излишних проблем и недопонимания просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в паспорте изделия и гарантийном талоне. Дата продажи: число ____ месяц ______________ год __________ Продавец ________________________________________________ (название) Ответственный _________________________ М П (подпись ФИО) 1. На основании данного талона гарантируется отсутствие дефектов в машинах «Грань» при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в данном паспорте. Срок гарантии - 1 год, начиная с даты продажи. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, они будут бесплатно устранены в одном из Авторизованных сервисных центров, перечисленных в данном талоне. 2. Настоящая гарантия осуществляется на следующих условиях: - наличие правильно заполненного гарантийного талона, - предоставление неисправного изделия. 3. Настоящая гарантия не распространяется на случаи, когда - не будут предоставлены вышеуказанные документы или содержащаяся в них информация будет неполной или неразборчивой, - изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия; - механических повреждений, попадания жидкости, посторонних предметов, грызунов, насекомых и т.п. внутрь изделия; - удара молнии, пожара, затопления и отсутствия вентиляции или иных причин, находящихся вне контроля производителя; - использование изделия с нарушением порядка работы и условий эксплуатации, указанных в паспорте изделия, - ремонта или доработки изделия неуполномоченным лицом или организацией. Внимание: периодическое обслуживание, текущий ремонт, замена частей в связи с их эксплуатационным износом, поставка катодов, сопел, плазмотронов для аппаратов плазменной резки и т.п., производятся за отдельную плату. Авторизованные центры: 1. ООО «Плазмамаш», Москва, ГСП-1, 5-ый Донской проезд, д.15, корп.3 Тел /факс +7 (495) 66-1-35-80, 955-55-72