# Text boxes

# ПЛАЗМОТРОН

# П2-140

г. Москва

2005г.

# Содержание

| Назначение изделия ____________________________ Технические характеристики ____________________ Комплект поставки ____________________________ Устройство и принцип работы ___________________ Подготовка изделия к работе_____________________ Эксплуатация и техническое обслуживание изделия_ Гарантийные обязательства______________________ Правила хранения _____________________________ Свидетельство о приемке _______________________ Рис. 1 Плазмотрон | 1 1 1 2 2 2 4 4 4 |
| --- | --- |

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок службы плазмотрона П2-180 –  6 месяцев  со дня отгрузки с предприятия изготовителя или 360 часов наработки.

7.2. Гарантийная наработка П2-180 – 360 часов обеспечивается использованием сопел и катодов, поставляемых предприятием изготовителем при работе на токах до 180А.

8. Правила хранения

В связи с использование в конструкции плазмотрона цветных металлов запрещается хранить плазмотрон вблизи агрессивных  сред.

# 9. Свидетельство о приемке

# Плазмотрон  П2-180  соответствует  ТУ 3441-004-32472367-99                                          и признан годным к эксплуатации.

# Дата выпуска «___»_________________ г.

# Начальник ОТК _____________________

www.purm.ru

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в целях повышения его надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании.

Настоящий паспорт устанавливает основные технические параметры и характеристики плазмотрона П2-140(далее по тексту «изделие»). Перед началом эксплуатации необходимо тщательно изучить настоящий паспорт.

# 1. Назначение изделия.

Изделие предназначено для  полуавтоматической и ручной  воздушно-плазменной резки нержавеющих сталей, черных и цветных металлов толщиной до 40 мм.

Изделие может быть использовано при работе, как со специализированными аппаратами  воздушно-плазменной резки марки «ПУРМ», так и с другими источниками питания для плазменной резки с напряжением холостого хода не превышающим 300В, или имеющими возможность понижения напряжения холостого хода до 300В. Изделие взаимозаменяемо с плазмотроном П1-140.

# 2.Технические характеристики

| № | Наименование | Ед-ца измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Род тока |  | Постоянный |
| 2 | Номинальный рабочий ток | А | 100-120 |
| 3 | Максимальный рабочий ток | А | 140 |
| 4 | Напряжение холостого хода источника питания (не более) | В | 280-300 |
| 5 | Максимальная толщина для разрезаемого листа (стали) на номинальном токе | мм | 40 |
| 6 | Плазмообразующий газ |  | Воздух |
| 7 | Давление плазмообразующего газа на входе в плазмотрон | Атм. | 4-5 |
| 8 | Расход плазмообразующего газа (не менее) | м3/ч | 20 |
| 9 | Охлаждение плазмотрона | - | Воздушное |
| 10 | Масса плазмотрона | кг | 0,200 |

3. Комплект поставки

| № | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П2-140 | Плазмотрон | 1 |
| 2 |  | Паспорт | 1 |

1

1

2

# 4.Устройство и принцип работы (рис. 1)

Воздух под  давлением по внутренней полости электрододержателя (поз.4) подается к электроду (катоду) (поз.7), охлаждает его внутреннюю поверхность и выходит через отверстия в электрододержателе в полость «А». Проходя по шестизаходной винтовой резьбе электрододержателя воздух получает предварительную закрутку, позволяющую за счет центробежных сил отделить из воздушного потока часть влаги, которая затем скапливается в полости «Б». Далее идет разделение воздуха на два потока:

Первый поток (около 15% от общего объема) по двухзаходной резьбе с дополнительной закруткой поступает в рабочую камеру, образованную с одной стороны внутренней поверхностью сопла (поз.1), а с другой стороны наружней поверхностью электрода и выбрасывается через канал сопла. При этом в рабочей камере за счет аэродинамической закрутки воздуха по оси сопла создается зона пониженного давления (разряжения).

Второй поток (около 85% от общего объема) с конденсатом влаги из полости «Б» через четыре отверстия попадает в пространство между корпусом (поз.5) и кожухом (поз.3) и далее проходя между мундштуком (поз.2) и соплом охлаждает сопло.

При подаче напряжения через осциллятор происходит образование электрической дуги на зазоре между катодом и соплом, которая, попадая в зону первого воздушного потока, выдувается из сопла и «садится» на его наружную поверхность. При приближении к разрезаемому изделию дуга переходит на изделие и центральную поверхность катода, которая выполнена из циркония (или гафния).

5. Подготовка к работе

Плазмотрон поставляется в готовом к работе состоянии. Для работы необходимо завернуть плазмотрон в держатель до момента касания  кожуха плазмотрона с токоподводом высокого напряжения от осциллятора.

6. Эксплуатация и техническое обслуживание изделия

6.1. В процессе работы плазмотрона происходит выработка циркониевой (гафниевой) вставки электрода и увеличение диаметра канала сопла. Поэтому данные детали подлежат замене.

Катод подлежит замене при выгорании вставки на глубину не более 2 мм. Дальнейшее использование электрода приводит к его выгоранию и выходу из строя плазмотрона.

Сопло подлежит замене при увеличении диаметра сопла не более двух диаметров от первоначального.

6.2. Замена катода и регулировка зазора между катодом и соплом.

-отвернуть мундштук (поз.2);

-снять сопло (поз.1);

-вывернуть электрод (катод) (поз.7);

2

# 5.Техническое обслуживание.

-проверить дефлектор электрододержателя (поз.9), он должен быть  завернут в электрододержатель до упора;

-завернуть новый катод до упора  вручную;

-вывернуть на 1,5-2 оборота катод;

-установить на него сопло до полного касания поверхности катода;

-штангенциркулем через канал сопла замерить расстояние от верхний площадки сопла до наружной поверхности катода;

- завернуть катод до упора и вновь замерить это же расстояние; разница замеров должна составить 0,8(0,2 мм

Если величина зазора больше или меньше 0,8(0,2 мм, необходимо  отвернуть ключом плазмотрона гайку (поз.6) и, вращая электрододержатель  (поз.4),  переместить его по направлению уменьшения или увеличения расстояния от электрода до сопла. Затем завернуть гайку. Установить сопло посадочными кромками в седло (поз.8). Завернуть мундштук (поз.2) до упора в ручную, при этом кромки мундштука должны равномерно прижать сопло к седлу.

Внимание: Неправильно установленное сопло (перекос, неплотная посадка сопла) могут привести к боковому пробою и выходу плазмотрона из строя.

###### ЗАПРЕЩАЕТСЯ

###### - касаться соплом и мундштуком разрезаемого изделия, так как это приводить к отклонению электрической дуги к месту касания и преждевременному выходу из строя  сопла и мундштука;

-  продолжать резку изделия при появлении в режущей струе зеленого пламени, что свидетельствует о начале горения меди катода

3

Рис1. Плазмотрон П2-140

| 1. Сопло С1-140 | 6. Гайка Г-П2-140 |
| --- | --- |
| 2. Мундштук З-П2-140 | 7. Электрод (катод) К-01У |
| 3. Кожух П-П2-140 | 8. Седло СС-П2-140 |
| 4. Электрододержатель ЭД-П2 | 9. Дефлектор электрододержателя ДЭД-П2 |
| 5. Корпус Кт-П2-140 |  |

5

4